黑龙江农垦二道河粮库有限责任公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 黑龙江农垦二道河粮库有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91233006663883537R |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 黑龙江省佳木斯市抚远县建三江分局二道河农场西侧 | 地理位置 | 东经 134°15′~134°33′ ，北纬47°71′~47°50′ |
| 法定代表人 | 王殿明 | 联系电话 | 0454-5761777 |
| 环保负责人 | 白冬 | 联系电话 | 0454-5761463 |
| 行业类别 | 粮食收储企业 | 邮政编码 | 156330 |
| 生产周期 | 稻谷储存时间为250天/年；烘干时间未每年10月中旬至12月末，生产80天/年。 | 电子邮箱 | 498164729@qq.com |
| 单位简介 | 1997年二道河粮库正式成立，隶属于建三江分局粮食局。它是根据建三江分局东部粮食资源，经过控制性规划，经分局、黑龙江省粮食厅同意后，确定建立的一个中型规模的粮食储备库。1997年4月11日，黑龙江省粮食厅下发了黑粮储字【1997】54号文件，对新建二道河粮库给与正式批复。 2007年9月14日按照黑龙江省农垦总局黑垦局文[2007]150号《黑龙江省农垦总局关于成立建三江粮库有限责任公司等五个企业的批复》的文件精神，进行了企业改制，由黑龙江省建三江二道河粮库更名为黑龙江农垦二道河粮库有限责任公司。经营范围有粮食收购、烘干、仓储保管。现有库区占地面积20万平方米，最高存储量50万吨，日接收粮食5000吨。其中有861平方米的房式仓4栋，987平方米的资材库一座，150吨地衡一个。罩棚4700平米，钢板仓8栋，高大平房仓4栋，保温钢板平房仓8栋，封闭罩棚3栋。水泥硬化地面8万平方米,现有烘干塔2座，日处理潮粮1800吨。 | 污染源管理级别 | 管局级 |

废气排放信息

| 废气排放口名称、编号、位置 | 烘干塔热风炉、FQ-0001、场区东侧中部；取暖锅炉FQ-0002、厂区东侧北部。 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | 烟尘 | ≤30mg/m³ | 12.75mg/m³ | 5.76t/a |
| 排放方式和排放去向 | 有组织排放、大气 | 二氧化硫 | ≤100 mg/m³ | 66.99 mg/m³ | 7.056t/a |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 氮氧化物 | ≤100 mg/m³ | 67.9 mg/m³ | 14.4t/a |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准 | 规定排放限值 | 昼间：≤60db(A) 夜间：≤50 db(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 隔声降噪、啸声降噪 | 实际监测数值 | 厂界东侧昼间： 55.7db(A) 夜间：35.8 db(A) 厂界南侧昼间： 43.5db(A) 夜间：34.8 db(A) 厂界西侧昼间： 43.1db(A) 夜间：31.3 db(A) 厂界北侧昼间： 40.2db(A) 夜间：34.9 db(A) |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量（全年） | 转移量（全年） | 贮存量（全年） | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清选工序 | 谷物有机杂质，碎土石 |  | 4t | 4t | 0 | 集中收集后运送至环卫部门指定垃圾填埋场填埋 |
| 烘干塔热风炉 | 炉灰渣 |  | 140t | 140t | 0 | 集中收集后作为 新型建材的原料 |
| 办公楼，生产车间 | 生活垃圾 |  | 2t | 2t | 0 | 集中收集后运送至环卫部门指定垃圾填埋场 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 黑龙江省垦区建三江环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | N:47°42 ’23.97〞,E:134°08’42.07〞 N:47°42’29.40〞，E:134°08’42.13〞 |  |  |
| 监测年度报告 | 报告编号：KQJHJ-2015-016 时间：2015年12月29日 |  |  |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器 | 2015年1月 | 烟气进入布袋除尘器经过布袋滤芯过滤，达到除尘的效果后，再进入烟囱排放。 | 99.8% | 99% | 80天/年 | 正常运行 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 黑龙江农垦二道河粮库有限责任公司7万吨粮食仓储设施建设项目 | 中环联（北京）环境保护有限公司 | 国环评证甲字第1058号 | 厂区内设防渗污水井化粪池用于处理污水。 |
| 环评报告批复文件 | 黑龙江农垦二道河粮库有限公司7万吨粮食仓储设施建设项目环境影响报告审批意见 | 黑龙江省环境保护厅垦区建三江环境保护分局 | 黑垦建环审[2015]06号 |  |
| 治理设施验收意见 | 国家重点监控企业污染源自动监控设施验收表 | 黑龙江省环境保护厅垦区建三江环境保护分局 | 建环在线验[2016]1号 |  |
| 排污许可证 |  |  |  |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 正在备案 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已评估且获得审批 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 以完成环境保护工作及环境风险对策措施的项目建设并投入使用，建立突发环境事件应急措施，正确应对突发性环境污染、确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 我公司每年定期开展安全、环保生产教育活动，活动内容包括消防演练、逃生演练、突发环境应急事件活动等活动。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其它环境信息

| 缴纳排污费情况 | 目前没有缴纳 |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 公司根据环保规定，建设健全环保设备及制度，减少废气物排放，建立健全企业环保档案，确保排放达标。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 重视环境保护，将环保工作纳入本年度工作计划，保证各项排放物达标。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 己加大投入维修维护现有环保设备设施，并根据环保需要制定进一步加大设备设施投入改造计划。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 谷物有机杂质、碎土石及生活垃圾集中收集后运送至环卫部门指定垃圾填埋场填埋，炉灰渣集中收集后作为 新型建材的原料。 |
| 年度资源消耗总量 | 生物质燃料约为1000吨 |