黑龙江省建三江农垦二道河供暖站环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 黑龙江省建三江农垦二道河供暖站 | 组织机构代码 | 91233006L11017564X |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 黑龙江省二道河农场 | 地理位置 | 东经 134°~134°22'30"，北纬47°29'~47°50' |
| 法定代表人 | 李志华 | 联系电话 | 0454-5761269 |
| 环保负责人 | 孙建军 | 联系电话 | 0454-5761269 |
| 行业类别 | 电力、热力的生产和供应业 | 邮政编码 | 156330 |
| 生产周期 | 180天 | 电子邮箱 | 792805213@qq.com |
| 单位简介 | 黑龙江省建三江农垦二道河供暖站是致力于利用燃煤作为能源进行供热。2013年改扩建，有2台20吨热水锅炉、1台10吨热水锅炉，供热面积35万㎡。 | 污染源管理级别 | 管局级 |

废气排放信息

| 废气排放口名称、编号、位置 | 烟囱 FQ00001 场区东北角 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2011二类区Ⅱ时段限值要求 | 烟尘 |  | 340mg/m³ | 63.65t/a |
| 排放方式和排放去向 | 有组织排放、大气 | 二氧化硫 |  | 156.93mg/m³ | 29.38 t/a |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | 氮氧化物 |  | 226.18mg/m³ | 42.34 t/a |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准 | 规定排放限值 | 昼间：≤60db(A) 夜间：≤50 db(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 隔声降噪、啸声降噪 | 实际监测数值 | 昼间：55 db(A) 夜间：48 db(A) |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量（全年） | 转移量（全年） | 贮存量（全年） | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 |  |  | 4.1t/a | 4.1t/a | 0t/a | 环卫部门统一处理 |
| 炉渣 | Ⅱ类一般固废 |  | 4320t/a | 4320t/a | 0t/a | 运至砖厂综合利用 |
| 除尘灰 | Ⅱ类一般固废 |  | 820.8t/a | 820.8t/a | 0t/a | 运至砖厂综合利用 |
| 脱硫产物 | Ⅱ类一般固废 |  | 77.98t/a | 77.98t/a | 0t/a | 运至砖厂综合利用 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 东经 134°~134°22'30"，北纬47°29'~47°50' |  |  |
| 监测年度报告 |  |  |  |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿式脱硫除尘器 | 2013年10月 | 烟气进入湿式脱硫除尘器进行除硫，达到除尘效果。 | 99.8% | 99% | 180天/年 | 正常运行 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 黑龙江二道河农场供热锅炉节能改造项目 | 黑龙江省环境保护厅垦区建三江环境保护分局 | 黑垦环审[2013]54号 |  |
| 环评报告批复文件 | 黑龙江二道河农场供热锅炉节能改造项目环境影响报告书的批复 |  |  |  |
| 治理设施验收意见 |  |  |  |  |
| 排污许可证 |  |  |  |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 正在备案 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已评估且获得审批 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 以完成环境保护工作及环境风险对策措施的项目建设并投入使用，建立突发环境事件应急措施，正确应对突发性环境污染、确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 自2013年开始，我供暖站每年定期开展安全、环保生产教育活动，活动内容包括消防演练、逃生演练、突发环境应急事件活动等活动。 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其它环境信息

| 缴纳排污费情况 | 供暖站每年按农场规定缴纳排污费，且均已按时缴纳 |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 根据环保规定，建设健全环保设备及制度，减少废气物排放，且安装在线监控设施，确保排放达标。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 重视环境保护，将环保工作纳入本年度工作计划，保证各项排放物达标。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 计划进行设备改造 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 炉灰运送致砖厂进行综合处理 |
| 年度资源消耗总量 | 燃煤燃料约为14400t |