黑龙江省建三江农垦鑫沅水稻专业合作社环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 黑龙江省建三江农垦鑫沅水稻专业合作社 | 组织机构代码 | 9323300668889497XL |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 黑龙江省佳木斯抚远县建三江农垦二道河农场工业园区 | 地理位置 | 东经134 °00′～134°22′ ，北纬47°00′～47°50′ |
| 法定代表人 | 雷忠成 | 联系电话 | 18045418877 |
| 环保负责人 | 张海波 | 联系电话 | 13212987407 |
| 行业类别 | C1310谷物磨制 | 邮政编码 | 156300 |
| 生产周期 | 稻谷加工时间为250天/年；烘干时间未每年10月中旬至12月末，生产70天/年 | 电子邮箱 | 327539888@qq.com |
| 单位简介 | 黑龙江省建三江农垦鑫沅水稻专业合作社是稻米加工及仓储企业，该企业兴建于2009年7月20日，于2016年9月9日完成稻谷加工及仓储项目环境影响批复。该项目占地47000平方米，面积425平方米成品库1座，新建仓库2座，仓储能力8万吨，水稻加工车间540平方米，安装一条300t/d生产线，烘干塔1座，年烘干量2万吨。 | 污染源管理级别 | 管局级 |

废气排放信息

| 废气排放口名称、编号、位置 | 烘干塔热风炉 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | GB16297-1996《大气污染综合排放标准》 | 烟尘 | 0.9mg/m3 | 150mg/m3 | 0.68t/a |
| 排放方式和排放去向 | 通过18米高排气筒排放 | So2 | 0.5mg/m3 | 180mg/m3 | 0.84t/a |
| 特征大气污染物 | 粉尘 | NOX | 0.24mg/m3 | 160mg/m3 | 0.72t/a |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 规定排放限值 | 昼间≤60db(A) 夜间≤50db(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 安装减震装置、封闭等减噪措施 | 实际监测数值 | 东厂界昼间55.8，夜间44.8，西长界昼间53.5，夜间45.7，南长界昼间56.1.夜间44.8，北厂界昼间52.5.夜间44.7 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量（全年） | 转移量（全年） | 贮存量（全年） | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清选工序 | 杂质，碎土石 |  | 4t/a，1t/a | 4t/a，1t/a | 0 | 外售生产饲料，垫坑 |
| 烘干塔热风炉 | 炉灰渣 |  | 140t/a | 140t/a | 0 | 收集后作为肥料施用农田 |
| 办公楼，生产车间 | 生活垃圾 |  | 2.2t/a | 2.2t/a | 0 | 环卫部门统一清理 |
| 稻谷加工车间 | 稻壳，米糠 |  | 1.25t/a，0.25t/a | 1.25t/a，0.25t/a | 0 | 稻壳部分作为燃料自用，部分送往热电厂作为燃料；米糠外售生产饲料 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 东经，北纬 |  |  |
| 监测年度报告 |  |  |  |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热风炉配套沉降室+陶瓷多管沉降器 | 2015年1月 | 烟气经过电极时被吸附，达到除尘效果，后进入布袋除尘器经过布袋滤芯过滤，达到除尘的效果后，再进入烟囱排放。 | 99.8% | 99% | 200天/年 | 正常运行 |
| 布袋除尘器 | 2015年1月 |  | 99.8% | 99% | 200天/年 | 正常运行 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 建设项目环境影响报告表 | 黑龙江省农垦科学院环境影响评价机构 | 国环评证乙字第1718号 |  |
| 环评报告批复文件 | 黑龙江省建三江农垦鑫沅水稻专业合作社稻谷加工及仓储项目环境影响报告表审批意见 | 黑龙江省环境保护厅垦区建三江环境保护分局 | 黑垦建环审【2016】67号 |  |
| 治理设施验收意见 |  |  |  |  |
| 排污许可证 |  |  |  |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 正在备案 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已评估且获得审批 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 以完成环境保护工作及环境风险对策措施的项目建设并投入使用，建立突发环境事件应急措施，正确应对突发性环境污染、确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |  |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |  |
| 落实整改要求情况 | 自2015年开始，我合作社每年定期开展安全、环保生产教育活动，活动内容包括消防演练、逃生演练、突发环境应急事件活动等活动。 |  |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其它环境信息

| 缴纳排污费情况 | 合作社目前没有缴纳 |
| --- | --- |
| 履行社会责任情况 | 合作社根据环保规定，建设健全环保设备及制度，减少废气物排放，且安装在线监控设施，确保排放达标。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 重视环境保护，将环保工作纳入本年度工作计划，保证各项排放物达标。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 计划进行设备改造，投资30万 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 炉灰运送致农田做底肥,稻壳部分作为燃料自用，部分送往热电厂作为燃料；米糠外售生产饲料 |
| 年度资源消耗总量 | 生物质燃料约为700t/a |